## Slide 1
Порядок выдачи комплексных экологических разрешений.
Основные замечания, выявляемые сотрудниками Росприроднадзора при проверке представляемых заявок на КЭР
ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ Р У К О В О Д И Т Е Л Я У П Р А В Л Е Н И Я
СЕРЕБРЯКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И Я

## Slide 2
Сроки получения КЭР
КЭР - документ, который выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды.
Для объектов I категории, включенных в «ТОП-300»
(приказ Минприроды России от 18.04.2018 № 154)
срок подачи заявок
до 31.12.2024
Для объектов I категории, не включенных в «ТОП-300»
срок получения КЭР
до 01.01.2025
Chart: 
| Свердловская область | Челябинская область | Курганская область
Объекты I категории | 146 | 140 | 9
Объекты, имеющие КЭР | 7 | 14 | 0

## Slide 3
Выданные КЭР
В 2019 году КЭР выдан для 1 объекта - АО «ЕВРАЗ КГОК»
(выдано УРПН по Московской и Смоленской областям)
В 2020 году КЭР выдан для 1 объекта - ООО «Уральское карьероуправление»
В 2021-2022 годах КЭР не выдавались
В 2023 выдано 8 КЭР:
    АО «Карабашмедь»
    ПАО «ММК» (3 объекта)
  АО «Святогор»
  ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» АО «Уралгидромедь»
  АО «Маукский рудник»
За истекший период 2024 года выдано 11 КЭР:
  ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
  АО «Александринская горно-рудная компания»
    ООО «Промрекультивация
    ООО «Стил Армор»
    АО « Кыштымский медеэлектролитный завод »
Chart: Количество выданных КЭР по годам
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Количество выданных КЭР по годам | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11
  ПАО «ЮГК» (2 объекта)
  ООО «ПКФ «Проминдустрия»
  ООО «Варненский ДСК»
  ООО «Минерал Ресурс»
  АО «Саткинский чугуноплавильный завод»

## Slide 4: Нормативные правовые акты
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2022 № 1386 «О порядке рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения в них изменений»
Приказ Минприроды России от 22.10.2021 № 780 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения»
Приказ Минприроды России от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов»
Приказ Минприроды России от 14.02.2019 № 89 «Об утверждении Правил разработки технологических нормативов»

## Slide 5
Порядок рассмотрения КЭР
2 ЭТАП
В случае несоответствия
возврат заявки и приложений заявителю без рассмотрения
Размещение на сайте
Согласование в органах исполнительной власти
Есть замечания
Получение ответов от ОИВ
Нет замечаний
Территориальный орган Росприроднадзора
Прием и рассмотрение
Минпромторг России
Росрыболовство
Органы исполнительной власти субъектов РФ,
на территориях которых расположен субъект
Выдача КЭР
3 раб дня
Рассмотрение по формальному признаку
В течение 30 рабочих дней, но не
45 календ. дней
устранение замечаний
Рассмотрение
уточненной заявки
Повторное
согласование в ОИВ,
которые дали замечания
Есть замечания
Нет замечаний
Отказ
в выдаче КЭР
Срок рассмотрения -
не более 63 рабочих дней
Заявитель
Размер госпошлины
9500 рублей
15 раб дней
16 раб дней
11 раб дней
10 раб дней
Подача заявок осуществляется через государственною информационную систему промышленности (ГИСП)
https://gisp.gov.ru/pp143/i/

## Slide 6: Полномочия органов исполнительной власти при рассмотрении КЭР
МИНПРОМТОРГ РОССИИ – оценка соответствия технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, применяемых на объекте, наилучшим доступным технологиям
РОСРЫБОЛОВСТВО – оценка соответствия соответствия нормативов допустимых сбросов веществ I, II класса опасности, а также их расчетов требованиям законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
В случае приема заявки к рассмотрению территориальный орган Росприроднадзора направляет материалы с использованием ГИСП в следующие органы:

## Slide 7
Основные недостатки при подаче заявок
Некорректное заполнение сведений о хозяйствующем субъекте, подающем заявку. Подписание заявки уполномоченным лицом без представления доверенности.
Неуплата гос. пошлины. Необходимо представлять сведения об уплате гос. пошлины в составе заявки в разделе 8. Реквизиты для оплаты размещены на сайте Управления https://rpn.gov.ru/regions/66/requisites/
Непредставление информации, предусмотренной п.3 и п. 4 ст. 31.1 закона №7-ФЗ. Наиболее часто в составе заявки не указываются:
    санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии выбросов санитарным правилам;
    расчет технологических нормативов, выполненный в соответствии с приказом Минприроды России от 14.02.2019 №89 «Об утверждении Правил разработки технологических нормативов»;
    материалы в разделах 4.1 «Обоснование нормативов образования отходов» и 4.2 «Обоснование лимитов на размещение отходов»;
    сведения о наличии положительного заключения ГЭЭ;
    инвентаризацию сбросов загрязняющих веществ (для объектов централизованной системы водоотведения);
    планируемые временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы в случае наличия программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ). Проект ППЭЭ до ее утверждения хозяйствующим субъектом подлежит одобрению межведомственной комиссией. В составе заявки прилагается утвержденная ППЭЭ.

## Slide 8
Некорректное заполнение таблиц заявки (ошибки, опечатки);
Предоставление информации не на весь период действия КЭР (7 лет);
Несоответствие данных, представленных в заявке, сведениям государственного реестра объектов НВОС;
В случае незаполнения какого-либо раздела заявки необходимо проставлять соответствующий чек-бокс о том, что сведения для заполнения в разделе отсутствуют. Информацию с обоснованием незаполнения разделов представлять в разделе 8 «Иная информация, которую заявитель считает необходимым представить».
Для строящихся или вводимых в эксплуатацию объектов, которые не числятся в настоящее время как объекты I категории, при заполнении Заявки код объекта не указывается. Указывается ОКВЭД планируемого вида деятельности.
Основные недостатки при подаче заявок

## Slide 9
Основные замечания при рассмотрении КЭР
Некорректный расчет технологических нормативов выбросов и сбросов
Несоответствие определенных технологических показателей соответствующим показателям НДТ
Выявление недостоверной искаженной информации в расчетах нормативов допустимых выбросов и инвентаризации выбросов
Некорректный расчет НДС
Отсутствует анализ результатов ПЭК
Учитываются не максимальные концентрации в выбросах и сбросах.
В расчетах используются неактуальные справочники ИТС по НДТ и технологические показатели НДТ
Применение расчетных методик, не входящих в перечень методик Минприроды России или использование методик не в соответствие с областью их применения
Отсутствие в составе проекта НДВ расчета выбросов на периоды НМУ
Необоснованное применение расчетных методов при инвентаризации вместо инструментальных
Выполнение инструментальных замеров неаккредитованными лабораториями
Расчеты не соответствуют приказу Минприроды России от 29.12.2020 № 1118

## Slide 10
Основные замечания при рассмотрении КЭР
Несоответствие программы производственного экологического контроля установленным требованиям
Несоответствие материалов прилагаемых к Заявке проектной документации для строящихся, вводимых в эксплуатацию объектов
Недостижение установленных квот для квотируемых объектов
Использование значений, не подтвержденных исходными данными или литературными источниками
Наличие недостоверной информации, связанной с наличием арифметических или логических ошибок при заполнении форм проекта НООЛР
Отсутствие лицензий на обращение с отходами у юридических лиц, которым передаются отходы
Отсутствие обоснования утилизации отходов
Превышение планируемого объема размещения отходов над вместимостью объектов размещения отходов
Представление сведений о договорах с истекшим сроком действия
Арифметические ошибки при расчетах
Отсутствие учета отходов возможных к размещению на объектах размещения отходов согласно ГРОРО
Несоответствие ОРО, на котором планируется размещение ТКО, территориальным схемам по обращению с отходами
Отсутствие исходных данных, копий договоров
Некорректное составление или отсутствие план-графиков контроля
Отсутствие сведений о программе оснащения системами автоматического контроля выбросов и сбросов
Отсутствие сведений о побочных продуктах производства
Отсутствие программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия

## Slide 11
4
Ответственность за отсутствие КЭР
Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I категории без КЭР повлечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 8.47 КоАП РФ:
  наложение штрафа на должностных лиц - от 4 тысяч до 10 тысяч рублей
  наложение штраф на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей
Кроме административного наказания, такая деятельность повлечет применение коэффициентов 100 (выбросы, сбросы) и 25 (отходы) к плате за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов

## Slide 12
Переоформление и отзыв КЭР
КЭР подлежит пересмотру частично или полностью в случаях изменения технологических процессов основных производств, замены оборудования, сырья, повлекших за собой изменение установленных объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и потребления (п.14 ст.31.1 закона №7-ФЗ)
Если установленные объемы или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и потребления увеличились:
не более чем на 70 процентов по каждому из показателей
на 70 процентов и более
Полный пересмотр
Частичный пересмотр
В случае нарушения в течение шести месяцев и более установленных комплексным экологическим разрешением обязательных требований при осуществлении деятельности без его пересмотра, а также в случае снятия объекта НВОС с государственного учета КЭР подлежит отзыву (п.18 ст.31.1 закона №7-ФЗ)
В случае нарушения в течение 6 месяцев и более установленных КЭР обязательных требований при осуществлении деятельности без его пересмотра территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обращается в суд с требованием об отзыве разрешения (п. 40 ПП РФ №1386)

## Slide 13: Продление КЭР
- соблюдения установленных технологических
нормативов,
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и потребления
отсутствия задолженности по плате за негативное воздействие на
окружающую среду
своевременного представления отчетности о выполнении программы
контроля, негативное
уведомлений об воздействие на
производственного экологического авариях, повлекших за собой окружающую среду
- выполнения программы повышения экологической эффективности в установленные сроки (при ее наличии)
Комплексное экологическое разрешение выдается и продлевается на 7 лет
при совокупности условий:

## Slide 14
Благодарю за внимание!
УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И Я